Тесты по гидравлике

Вариант  I

1.Гидравлика изучает

А) Законы равновесия и движения жидкостей
Б) Законы взаимодействия жидкостей с твердыми телами
В) Законы взаимодействия жидкостей с другими телами, погруженными в жидкость
Г) Все ответы правильны

2. Свойства жидкости оказывать сопротивление относительно сдвигу её слоев – это

А) Сжимаемость
Б) Вязкость
В) Поверхностное натяжение
Г) Модуль упругости

3.Выделение из жидкости в зоне пониженного давления паров и газов с последующим разрушением их в зоне повышенного давления называется

А) Кавитацией
Б) Гидравлическим ударом
В) Коррозией
Г) Правильного ответа нет

4.Требования к рабочим жидкостям

А) Хорошие смазывающие свойства
Б) Высокая устойчивость к окислению
В) Нетоксичность
Г) Все требования справедливы

5.Для предохранения насоса фильтр устанавливают

А) На всасывающей линии
Б) На линии нагнетания
В) На сливной линии
Г) Нет правильного ответа

6.Величина, пропорциональная квадрату скорости потока жидкости, является

А) Потерей напора
Б) Гидравлическим ударом
В) Всё верно
Г) Правильного ответа нет

7.Устройство, преобразующее механическую энергию привода в энергию потока жидкости, называется

А)Силовым цилиндром
Б) Гидромотором
В) Насосом
Г) Гидродигателем

8.Обьемный гидродвигатель с прямолинейным возвратно-поступательным движением рабочего органа называется

А) Гидромотором
Б) Силовым цилиндром
В) Гидравлическим замком
Г) Гидравлическим аккумулятором

9.Для ограничения возможности повышения давления сверх установленной величины, служит

А) Золотник
Б) Кран
В) Клапан
Г) Реле

10.Для фиксирования поршня в заданном положении служит

А) Дозатор
Б) Муфта
В) Гидравлический замок
Г) Гидравлическое реле

11.Устройство управления агрегатом посредством жидкости с одновременным усилением мощности входного сигнала называется

А) Гидромотором
Б) Гидродигателем
В)Гидроусилителем
Г)Все ответы правильные

12.Искусственная утечка жидкости в гидросистеме нужна для

А) Предотвращения гидравлического удара
Б) Повышения устойчивости гидроусилителя
В) Снижения давления
Г) Всё верно

13.Какое приспособление улучшает режим всасывания в эксцентриковых насосах

А) Шариковый клапан
Б) Пружина
В) Роликовый подшипник
Г) Щели в поршнях

14.Чем может быть вызвано отсутствие подачи насоса

А) Неправильным направлением вращения приводного вала насоса
Б) Засорением фильтра или всасывающей трубы
В) Нарушением герметичности насоса
Г) Всё вышеперечисленное

15.Для чего служит компрессор

А) Получения сжатого воздуха
Б) Сглаживания пульсаций воздуха
В) Для охлаждения воздуха
Г) Для осушения воздуха

16.Чем осуществляется управление в пневмогидросистеме

А) Энергией жидкости
Б) Энергией сжатого воздуха
В) Электрической энергией
Г) Используются все эти способы

17.На чем основывается выбор смазки

А) На вязкости
Б) На теплопроводности
В) На модуле упругости
Г) На сжимаемости

18.При граничном смазывании толщина слоя смазки

А) Незначительная
Б) Не имеет значения
В) Очень большая
Г) Все варианты приемлемы

19.Основные характеристики гидромашин зависят

А) От степени износа
Б) От рабочей среды
В) От величины рабочих зазоров
Г) Правильно всё

20.Независимое регулирование скорости в гидроприводе достигается использованием двух

А) Дросселей
Б) Насосов
В) Гидрозамков
Г) Манометров