ФГОУ СПО Подмосковный индустриальный техникум

Задание №2

Вариант 1

по дисциплине «Техническая механика»

для студентов 4 курса

На левый конец двухтавровой балки №14 действует пара сил с моментом Т0  на расстоянии   а   от опоры   В  . Между опорами  В и  D  на расстоянии   а  от левой опоры    В  действует сосредоточенная нагрузка  F = 2 kH. Расстояние  между опорами балки ВD  равна 3а.

Требуется:

Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Проверить балку на прочность, если допустимое напряжение

[σ] = 150 МПа

Т0 = 8 кНм                                                          RB                          F                             RD

a = 0,8 м

Т0

F = 20 кН

А

[σ] = 150 МПа

Балка I № 14

# Text boxes

2а

а

а

D

B